| Согласовано Глава Ирдоматского сельского поселения ______________________________ «_____»_____________ 2013 г. | Согласовано Директор ООО «ЭнергоКапитал» ______________________________ «_____»_____________ 2013 г. |
| --- | --- |

# Схема

# теплоснабжения ирдоматского   сельского поселения череповецкого муниципального района ВОЛОГОДСКОЙ области

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Введение………………………………………………….................………………………..5 Общая часть............................................................................................................................6

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Ирдоматского сельского поселения .…………….……………………………………………………………..……...12

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей………………………………..…17

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя……………………………….……...21

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии…………………………………….….22

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей………....23

Раздел 6. Перспективные топливные балансы……………………………………….….25

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………….....26

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации………....27

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии………………………………………………………………………………..……..29

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям……………………….......……...29 Заключение…………………………………………………………………………….…30

Приложение (схема тепловой сети)………………………………………………...…….31

## Введение

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Разработка схемы теплоснабжения позволяет выявить и вывести из эксплуатации избыточные и не эффективные мощности, распределить тепловую нагрузку в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, повысить качество, надежность и безопасность теплоснабжения.

Тем самым обеспечивается реализация одной из главных задач закона «О теплоснабжении», а именно – получение качественной тепловой энергии по максимально низкой и доступной для потребителя цены, за счет приоритетной и максимальной загрузке источников, комбинированной выработке в системе теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации поселений;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Общая часть

Характеристика Ирдоматского сельского поселения.

Ирдоматское сельское поселение является муниципальным образованием, наделенным статусом законом Вологодской области от 06.12.2004 № 1129-ОЗ. Входит в состав Череповецкого муниципального района. Расстояние от Административного центра поселения до районного центра г. Череповец по автодороге – 4 км.

Площадь территории поселения составляет 21 925,86  га.

Поселение расположено в Череповецком районе Вологодской области, и прилегает к восточной границе г. Череповца.

По территории сельского поселения проходит железнодорожная ветка СЖД.  Расстояние по автодороге  от Череповца  – 1 км,  до Санкт-Петербурга – 475 км, до Москвы – 620 км.

На территории Ирдоматского сельского поселения находятся 8 населённых пунктов, в том числе 6 деревень, 1 ж/д станция, 1 посёлок.

Таблица 1.

| Населенный пункт | Расстояние до районного центра, км | Расстояние до центра поселения, км |
| --- | --- | --- |
| деревня Борисово | 10 | 3 |
| деревня Ванеево | 11 | 0,5 |
| деревня Ирдоматка | 7 | - |
| деревня Нова | 13 | 7 |
| деревня Хемалда | 9 | 2 |
| ж/д станция Хемалда | 10 | 3 |
| поселок Шайма | 13 | 5 |
| деревня Шайма | 12 | 5 |

Планировочная организация территории поселения представляет собой кустовой тип расселения с равномерным распределением демографической и производственной нагрузки. Планировочный каркас формируется основной центральной осью – дорога местного значения: подъезд к д. Ирдоматка со стороны г. Череповца и прилегающими к ней дорогами местного и районного значения. Завершает формирование планировочного каркаса сеть полевых дорог, использующихся местными жителями и дачниками. На планировочный каркас накладывается дифференцированная сеть населенных пунктов, с различным потенциалом. Центром расселения является                  д. Ирдоматка, на территории которой сосредоточены основные объекты обслуживания населения поселения и прилегающих территорий. Деревня Ирдоматка является административным, экономическим  и хозяйственным центром поселения.

Численность населения поселения на 01.01.2008 г. составила 1716 человек (д. Ирдоматка – 1090 (64%), п. Шайма – 351). Количество наличных хозяйств составляет 686 единиц. Преобладающая национальность – русские (98 %).

Климат поселения определяется его географическим положением, малым количеством солнечной радиации. Поселение находится в умеренно-континентальной области умеренного климатического пояса, с умеренно теплым летом, холодной зимой и неустойчивым режимом погоды.

Характерной чертой является частая смена воздушных масс, обусловленная быстрым прохождением барических образований в течение года. Отчётливо выражена сезонная смена ветров преобладающих направлений. Большую часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых за год составляет 23 %. Реже отмечаются восточные (7 %) и северо-западные ветры (7 %).

Таблица 2.

| Климат сельского поселения Ирдоматское |
| --- |
| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| Абсолютный максимум, °C | 5,4 | 6,7 | 16,0 | 26,0 | 32,2 | 33,7 | 35,7 | 36,2 | 27,8 | 22,5 | 11,4 | 8,5 | 36,2 |
| Средний максимум, °C | −6,6 | −5,7 | 0,6 | 8,5 | 16,5 | 20,4 | 23,1 | 20,2 | 14,2 | 6,9 | −0,9 | −5,1 | 7,7 |
| Средняя температура, °C | −10,2 | −9,5 | −3,7 | 3,5 | 10,5 | 14,9 | 17,6 | 14,8 | 9,4 | 3,6 | −3,4 | −8 | 3,3 |
| Средний минимум, °C | −14,1 | −14,1 | −8,3 | −1,6 | 4,3 | 9,0 | 11,6 | 9,4 | 5,1 | 0,6 | −6 | −11,5 | −1,3 |
| Абсолютный минимум, °C | −45,4 | −40,3 | −30 | −23 | −6,1 | −3 | 0,7 | −1,5 | −9,5 | −21,6 | −31,3 | −42 | −45,4 |
| Норма осадков, мм | 46 | 37 | 38 | 31 | 45 | 76 | 72 | 77 | 57 | 59 | 54 | 55 | 647 |

### Ветер

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.4 2.1 2.1 2.4 2.9 3.0 3.1 2.7

### Влажность воздуха, %

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год 86 83 79 72 68 75 78 82 85 87 88 88 81

### Снежный покров

месяц июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн год число дней 0 0 0 3 21 29 31 28 31 14 0.2 0 157 высота (см) 0 0 0 1 7 21 36 47 44 10 0 0 макс.выс. (см) 0 0 0 17 35 54 74 78 83 74 8 0 83

Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Ирдоматского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

В д. Ирдоматка основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Котельная расположена на территории г. Череповца и находится в ведении теплоснабжающей организации ООО «Вологдагазпромэнерго». Эксплуатацию тепловых сетей на территории Ирдоматского сельского поселения осуществляет  теплосетевая управляющая компания ООО «Шухтовское».

ООО «Вологдагазпромэнерго» расположено по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Пролетарская, д. 59.

ООО «Шухтовское» расположено по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 77, офис 10.

В п. Шайма два многоквартирных жилых дома находятся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, теплоснабжение которых осуществляется от собственной котельной, работающей на мазуте.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

Характеристика источника теплоснабжения.

Теплоснабжение д. Ирдоматка осуществляется от котельной № 2, расположенной в г. Череповце. Котельная работает на природном газе. Для системы теплоснабжения от котельной № 2 г. Череповца принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 150 – 70 °С при расчетной температуре наружного воздуха -31 °С. Точка излома температурного графика при спрямлении на ГВС 70 °С утверждена при температуре наружного воздуха +1 °С.

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная.

Таблица 3.

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | В том числе д. Ирдоматка |  |
| Котельная № 2 г. Череповец | 216,0 | 202,2 | 4,7483 | Природный газ |

Таблица 4.

###### Основное оборудование котельной котельная № 2 г. Череповец

| Тип, марка котла | Установленная тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность (по режимной карте на газе) в горячей воде, Гкал/ч | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| КВГМ-100 | 100,0 | 92,8 | 1 |
| КВГМ-100 | 100,0 | 91,3 | 1 |
| ДКВР-20/13 | 16,0 | 15,6 | 1 |

Характеристика тепловых сетей.

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 6 670 м. Точкой присоединения тепловой сети поселения к городской тепловой сети является тепловая камера, расположенная на магистральной тепловой сети по ул. Олимпийской г. Череповца. Схема тепловой сети д. Ирдоматка представлена в приложении.

Таблица 5.

Общие сведения

| Наименование | Протяженность тепловой сети, пог. м |
| --- | --- |
|  | Общая | Воздушная прокладка | Подземная прокладка бесканальная |
|  |  | на опорах | на эстакадах |  |
| Тепловая сеть | 6 670 | 5 959 | - | 711 |

Таблица 6.

Характеристика тепловой сети

| Наименование | Год постройки | Диаметр, мм | Протяженность, пог. м | Глубина (высота) прокладки труб | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая сеть | 1985 | 50 | 86 | 1,5 | 30 |
| Наименование | Год постройки | Диаметр, мм | Протяженность, пог. м | Глубина (высота) прокладки труб | Износ, % |
| Тепловая сеть | 1985 | 50 | 909 | 0,5 | 30 |
| Тепловая сеть | 1985 | 80 | 302 | 1,5 | 30 |
| Тепловая сеть | 1985 | 80 | 278 | 1,0 | 30 |
| Тепловая сеть | 1985 | 100 | 150 | 1,0 | 30 |
| Тепловая сеть | 1985 | 200 | 173 | 1,5 | 30 |
| Тепловая сеть | 1985 | 200 | 4 772 | 1,0 | 30 |

Таблица 7.

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2013 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, с учетом передачи, руб/Гкал. |
| Тепловая энергия |
| 1 | ООО «Вологдагазпромэнерго» | 1 139,88 |
| 2 | ООО «Шухтовское» | 1 389,88 |

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Ирдоматского сельского поселения

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов, согласно информации администрации Ирдоматского сельского поселения, по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5- летние, внесены в таблицу 7.

Согласно информации администрации Ирдоматского сельского поселения объектов, находящихся в стадии строительства, на текущий момент нет и строительство новых объектов не планируется.

Таблица 8.

| № п/п | Объекты | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019- 2023г | 2024- 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего (м2 общей площади квартир) | 32 361 | 32 361 | 32 361 | 32 361 | 32 361 | 32 361 | 32 361 | 32 361 |
| 2 | Детские дошкольные учреждения (всего мест/1000 жит.) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3 | Общеобразовательные школы (всего мест/1000 жит.) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 4 | Предприятия розничной торговли (м2/1000 жит.) | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договоре теплоснабжения, указаны в таблице 9.

Таблица 9.

Существующие объемы потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес | Тепловые нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС |
|  |  |  |  |  | Максимально-часовой расход | Средне-часовой расход |
| 1 | Жилой дом | ул. Новая, 3 | 0,193800 | - | 0,117700 | - |
| 2 | Жилой дом | ул. Новая, 6 | 0,311900 | - | 0,112200 | - |
| 3 | Жилой дом | ул. Новая, 8 | 0,180400 | - | 0,188100 | - |
| 4 | Жилой дом | ул. Новая, 11 | 0,062400 | - | 0,045100 | - |
| 5 | Жилой дом | ул. Новая, 18 | 0,030100 | - | 0,016500 | - |
| 6 | Жилой дом | ул. Новая, 20 | 0,030100 | - | 0,016500 | - |
| 7 | Жилой дом | ул. Новая, 24 | 0,020800 | - | 0,012000 | - |
| 8 | Жилой дом | ул. Новая, 1 | 0,052000 | - | - | - |
| 9 | Жилой дом | ул. Новая, 5 | 0,133200 | - | 0,085800 | - |
| 10 | Жилой дом | ул. Новая, 7 | 0,125400 | - | 0,063800 | - |
| 11 | Жилой дом | ул. Новая, 9 | 0,062400 | - | 0,045100 | - |
| 12 | Жилой дом | ул. Новая, 10 | 0,129600 | - | 0,059400 | - |
| 13 | Жилой дом | ул. Новая, 12 | 0,120800 | - | 0,047000 | - |
| 14 | Жилой дом | ул. Новая, 14 | 0,034700 | - | 0,015400 | - |
| 15 | Жилой дом | ул. Новая, 16 | 0,030100 | - | 0,015400 | - |
| 16 | Жилой дом | ул. Новая, 21 | 0,015000 | - | 0,003000 | - |
| 17 | Жилой дом | ул. Новая, 23 | 0,015400 | - | 0,003000 | - |
| 18 | Жилой дом | ул. Новая, 25 | 0,015400 | - | 0,010000 | - |
| 19 | Жилой дом | ул. Новая, 26 | 0,019300 | - | 0,009000 | - |
| 20 | Жилой дом | ул. Новая, 27 | 0,015700 | - | 0,003000 | - |
| 21 | Жилой дом | ул. Новая, 28 | 0,006800 | - | 0,001000 | - |
| 22 | Жилой дом | ул. Новая, 29 | 0,015600 | - | 0,009000 | - |
| 23 | Жилой дом | ул. Новая, 31 | 0,015600 | - | 0,004000 | - |
| 24 | Жилой дом | ул. Новая, 33 | 0,015000 | - | 0,004000 | - |
| 25 | Жилой дом | ул. Новая, 34 | 0,018200 | - | 0,005200 | - |
| 26 | Жилой дом | ул. Новая, 35 | 0,022300 | - | 0,001000 | - |
| 27 | Жилой дом | ул. Новая, 37 | 0.015400 | - | 0,001000 | - |
| 28 | Жилой дом | ул. Новая, 39 | 0,015400 | - | 0,004000 | - |
| № п/п | Наименование потребителя | Адрес | Тепловые нагрузки, Гкал/ч |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС |
|  |  |  |  |  | Максимально-часовой расход | Средне-часовой расход |
| 29 | Баня | ул. Новая, 6а | 0,015549 | - | - | 0,021794 |
| 30 | Бассейн |  | - | - | - | 0,050700 |
| 31 | Бильярдный зал |  | 0,011841 | - | - | 0,000197 |
| 32 | Ирдоматское СКО (библиотека) | ул. Новая, 7 | 0,009466 | - | - | - |
| 33 | Магазин «Лотос» |  | 0,010865 | - | 0,018904 | 0,000641 |
| 34 | Магазин «Лотос» (администрация) |  | - | - | - | 0,000069 |
| 35 | Почта, аптека мед.пункт, |  | 0,028563 | - | 0,013743 | - |
| 36 | Арендаторы | ул. Новая, 10 | 0,014420 | - | 0,006624 | - |
| 37 | Администрация |  | 0,012600 | - | - | - |
| 38 | ООО «Энергомаш-комплект» (диспетчерская) | территория базы, строение 19 | 0,011728 | - | - | - |
| 39 | ООО «Энергомаш-комплект» (гаражи) |  | 0,140470 | - | - | - |
| 40 | Рыбцех | территория базы, строение 1 | 0,072680 | - | 0,026700 | 0,002340 |
| 41 | Школа | ул. Новая, 15 | 0,194000 | - | 0,021000 | - |
| 42 | Детский сад | ул. Новая, 36 | 0,111347 | - | 0,070200 | 0,015750 |
| ИТОГО: | 3,185829 | - | 1,562471 | 0,091491 |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) от централизованного источника для целей отопления, горячего водоснабжения и вентиляции на каждом этапе внесены в таблицу 10.

Таблица 10.

Существующие объемы потребления

и приросты потребления тепловой энергии по этапам

| Тепловые нагрузки, Гкал/ч | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019- 2023г | 2024- 2028г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 3,185829 | 3,185829 | 3,185829 | 3,185829 | 3,185829 | 3,185829 | 3,185829 | 3,185829 |
| Вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС максимально-часовой расход | 1,562471 | 1,562471 | 1,562471 | 1,562471 | 1,562471 | 1,562471 | 1,562471 | 1,562471 |
| ГВС среднечасовой расход | 0,091491 | 0,091491 | 0,091491 | 0,091491 | 0,091491 | 0,091491 | 0,091491 | 0,091491 |

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

Учитывая, что Генеральным планом Ирдоматского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

"Зона действия источника тепловой энергии" – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. На территории Ирдоматского сельского поселения расположены 42 абонента, которые отапливает газовая котельная № 2 г. Череповца. Котельная находится в ведении теплоснабжающей организации ООО «Вологдагазпромэнерго». Эксплуатацию тепловых сетей на территории Ирдоматского сельского поселения осуществляет  теплосетевая управляющая компания ООО «Шухтовское».

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 11.

| Тип, марка котла | Установленная тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность (по режимной карте на газе) в горячей воде, Гкал/ч | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| КВГМ-100 | 100,0 | 92,8 | В работе |
| КВГМ-100 | 100,0 | 91,3 | В работе |
| ДКВР-20/13 | 16,0 | 15,6 | В работе |
| ИТОГО: | 216,0 | 199,7 |  |

Модернизация системы теплоснабжения Ирдоматского сельского  поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки и объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников (газовых и твердотопливных теплогенераторов или печей на твердом топливе).

Для горячего водоснабжения указанных потребителей предлагается использовать проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Теплообеспечение всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане   Ирдоматского сельского поселения  не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 12.

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная № 2 г. Череповец | 2,3 | - |
| Итого: | 2,3 | - |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 13.

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | перспективная |
| Котельная № 2 г. Череповец | 216,0 | 199,7 | 197,4 | - |
| Итого: | 216,0 | 199,7 | 197,4 | - |

2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

Таблица 14.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче, Гкал | Затраты на компенсацию потерь тепловой эпергии, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 2 г. Череповец | 17,951 | - |
| Итого: | 17,951 | - |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Таблица 15.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная № 2 г. Череповец | Нет |

2.9. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Таблица 16.

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Дефицит (резерв) мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 г. Череповец | 216,0 | 220,151 | -22,751 |

#### Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения отдельно по котельной № 2 г. Череповца отсутствуют.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Источник тепловой энергии, обеспечивающий теплом Ирдоматское сельское поселение, котельная № 2 расположена на территории г. Череповца и находится в ведении теплоснабжающей организации ООО «Вологдагазпромэнерго».

Все предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению данной котельной разработаны в схеме теплоснабжения г. Череповца тепла.

#### Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Ирдоматского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом, не требуются.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не требуется. Ввиду отсутствия новых планируемых объектов строительства.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Ирдоматского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не  предусмотрена.

5.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим  или ликвидации котельных не планируется.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Ирдоматского сельского  поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей  не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Таблица 17.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей | - снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого топлива; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг. |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для котельной № 2                      г. Череповца по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в схеме теплоснабжения г. Череповца.

Таблица 18.

| Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал | Расчётный годовой расход основного топлива | Расчётный годовой запас резервного топлива |
| --- | --- | --- |
|  | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс. нм3 | условного топлива, т у.т. | мазута, тонн |
| 2011 г. |
| 685 776 | 104 718 | 91 764 | 2 981 | 2 176 |
| 2012 г. |
| 692 629 | 105 695 | 92 621 | 3 010 | 2 197 |
| 2013 г. |
| 734 993 | 112 160 | 98 286 | 3 193 | 2 331 |
| 2014 г. |
| 738 731 | 112730 | 98 786 | 3 210 | 2 343 |
| 2015 г. |
| 740 288 | 112 968 | 98 994 | 3 127 | 2 348 |
| 2016-2020 г. |
| 740 288 | 112 968 | 98 994 | 3 127 | 2 348 |
| 2021-2025 г. |
| 740 288 | 112 968 | 98 994 | 3 127 | 2 348 |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Источник тепловой энергии котельная № 2 г. Череповца находится в ведении теплоснабжающей организации ООО "Вологдагазпромэнерго". Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельная № 2 на каждом этапе разработаны в схеме теплоснабжения г. Череповца.

7.2. Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Таблица 19.

| Наименование мероприятия | Стоимость, руб | План реализации инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей | 99 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| ВСЕГО: | 99 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |

7.3. Предложение по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения;

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика не требуются.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В настоящее время предприятие ООО «Вологдагазпромэнерго» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3. Предприятие ООО «Вологдагазпромэнерго» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией ООО «Вологдагазпромэнерго».

Эксплуатацию тепловых сетей на территории Ирдоматского сельского поселения осуществляет  теплосетевая управляющая компания ООО «Шухтовское».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В сельском поселении Ирдоматское один источник тепловой энергии котельная № 2 г. Череповца.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии г. Череповца и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, невозможно ввиду наличия дефицита тепловой мощности и большой отдалённости зон действия.

Разработанной схемой теплоснабжения г. Череповца предусмотрено постепенное перераспределение тепловой мощности источников тепла от котельных в пользу источников с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии (ТЭЦ ПГУ - 90 в Заягорбском районе) с 28% в 2011 году до 40% к 2026 году.

#### Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Ирдоматского сельского поселения Череповецкого муниципального района нет бесхозяйных тепловых сетей.

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Заключение.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

1. распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

2. изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

3. внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

4. переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

5. переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

6. мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

7. ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

8. строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продлённого их ресурсов;

9. баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

10. финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.