«Согласовано»                                                                                                            « Утверждаю»

Директор  «Энергия-1»                                                                               глава Климовского с/п

___________________                                                                                  ___________________

Д.С.Лобанов                                                                                                   С.И.Ситников

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КЛИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

Общие сведения о КЛИМОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ	6

Характеристика системы теплоснабжения КЛИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

Характеристика системы теплоснабжения КЛИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

Раздел 1.	ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ КЛИМОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Климовского сельского поселения.	9

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	10

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.	10

Раздел 2.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	10

Радиус эффективного теплоснабжения.	10

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	13

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	14

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.	14

Раздел 3.	Перспективные балансы теплоносителЕй	16

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	16

Раздел 4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	16

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.	16

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	16

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	17

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	18

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	18

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.	18

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.	18

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.	19

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.	20

Раздел 5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	21

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	21

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку.	21

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	21

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.	21

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.	22

Раздел 6.	Перспективные топливные балансы	22

Раздел 7.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	22

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.	22

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы	23

за счет средств бюджета Климовского сельского поселения	23

Информация о распределения средств,	23

выделяемых  на реализацию  муниципальной программы	23

в разрезе распределения средств по подпрограммам  и основным мероприятиям	23

Раздел 8.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации	23

Раздел 9.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	24

Раздел 10.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	24

## ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»  необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Климовского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской  области разработана на основании заказа и технического задания на разработку, выданных администрацией сельского поселения.

При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы:

-  проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

-  эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам);

-  документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение на территории Климовского  сельского  поселения  на   2014-2016 годы»;

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

## СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Общие сведения о КЛИМОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Климовское сельское поселение, является муниципальным образованием и входит в состав Череповецкого муниципального района Вологодской области. Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В состав сельского поселения вошёл Климовский сельсовет. Площадь территории Климовского сельского поселения составляет 28 875,49 га. На территории поселения имеется государственный лесной фонд – 27688 га. Климовское сельское поселение расположено в центральной части Череповецкого района. Поселение примыкает с южной стороны к границе Яргомжского сельского поселения. С запада и севера ограничено территорией Воскресенского сельского поселения; с востока граница Ягановского сельского поселения. Административный центр поселения — деревня Климовское — расположен в 5 км от автодороги Р6. По территории сельского поселения протекает река Конома.

Основу экономики поселения составляет ЗАО «Череповецкий бройлер», одно из крупных агропромышленных предприятий Череповецкого района. Имеющиеся на территории сельскохозяйственные угодья используются двумя предприятиями: ООО «Октябрьское» и ЗАО «Череповецкий бройлер».

Расстояние по автодороге  от областного центра  – 130 км,  до Санкт-Петербурга – 485 км, до Москвы – 635 км.

По данным переписи население — 2570 человека.

К числу административных  единиц входящих в состав Климовского сельского поселения относятся 7  населённых пунктов: д. Васильевское, д. Гаврино, д. Гренево, д. Климовское, д. Перхино, д. Поповское, д. Частобово.

## Характеристика системы теплоснабжения КЛИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В Климовском сельском поселении централизованное теплоснабжение осуществляется только в д. Климовское. Теплоснабжающей организацией является: ООО «Энергия-1», эксплуатирующее 1 котельную (котельная д. Климовское). Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий не охваченных централизованным теплоснабжением осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения. Основными потребителями тепловой энергии (на нужды отопления) котельных являются малоэтажные жилые дома, 16 многоэтажных домов и административно-общественные здания. Часть индивидуальных жилых домов в остальных населенных пунктах отапливаются за счет собственных источников тепла.

В сельском поселении «Климовское» централизованный отпуск тепловой энергии  производится от 1 действующей котельной. Характеристика теплогенерирующих мощностей системы теплоснабжения Климовского сельского поселения представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование котельной | Котельная д. Климовское. |
| --- | --- |
| Существующие марки котлов | ТВГ -8 М |
| Количество котлов | 2 |
| Год ввода котлов в эксплуатацию | 1973 |
| Год реконструкции на иной вид топлива (газ) | Нет |
| Полная мощность котельной, МВт | 19,3 |
| Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 2013 (2014), МВт | 2,324 |
| Вид топлива | Газ |
| Расход топлива за отопительный сезон | 1853,337 тыс.куб.м. |
| КПД по паспортным данным | 90,2 |
| Действительный КПД котла (котлов) | н/д |
| Режимные карты, год | 2013 |

Примечание: н/д – отсутствуют данные

Регулирование отпуска тепла от котельной осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей 95/70ºС, обусловлен режимом работы котельной, короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема присоединения  потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой схеме теплоснабжения.

Обобщенная характеристика сетей теплоснабжения Климовского сельского поселения представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

| Источник теплоснабжения | Тип прокладки | Диаметр условный, мм | Длина в двухтр. исчисл-ии, м | Год прокладки | Срок службы | Физ. Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д.Климовское. | Надземная с 1990 | 27 | 138 | н/д | н/д | 40 |
|  |  | 33 | 143 | н/д | н/д |  |
|  |  | 40 | 56 | н/д | н/д |  |
|  |  | 50 | 413 | н/д | н/д |  |
|  |  | 69 | 126 | н/д | н/д |  |
|  |  | 82 | 108 | н/д | н/д |  |
|  |  | 150 | 94 | н/д | н/д |  |
|  |  | 207 | 61 | н/д | н/д |  |
|  |  | 259 | 5 | н/д | н/д |  |
|  | Подземная с 1986 | 33 | 45 | н/д | н/д | 43 |
|  |  | 40 | 51 | н/д | н/д |  |
|  |  | 50 | 604 | н/д | н/д |  |
|  |  | 69 | 131 | н/д | н/д |  |
|  |  | 82 | 1035 | н/д | н/д |  |
|  |  | 100 | 544 | н/д | н/д |  |
|  |  | 150 | 776 | н/д | н/д |  |
|  |  | 207 | 567 | н/д | н/д |  |
|  |  | 259 | 623 | н/д | н/д |  |
|  |  | 309 | 20 | н/д | н/д |  |

В качестве тепловой изоляции применяется минеральная вата, а так же пенополиуретановая (ППУ) изоляция. При замене аварийных участков трубопровода  тепловых сетей на современные применяется бесканальная прокладка   в пенно-полиуретановой (ППУ) изоляции.

Протяженность тепловых сетей Климовское сельское поселение составляет 5,187 км, 84% тепловых сетей проложены подземным способом.

Организации обслуживающие тепловые сети – ООО «Энергия - 1».

Принципиальная схема мест расположения источников теплоты и их систем теплоснабжения в Климовском сельском поселение представлена на рисунках 1.1.

Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии от ООО «Энергия-1» за период 2011-2013гг. представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

| Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии, руб/Гкал |
| --- |
| Теплоснабжающая организация | ООО «Энергия-1» |
| Источник теплоснабжения | Котельная д.Климовское. |
| Период | 2011 | 01.01-31.12 | 1099 |
|  | 2012 | 01.01-30.06 | 1099 |
|  |  | 01.07-31.09 | 1165 |
|  |  | 01.09-31.12 | 1224 |
|  | 2013 | 01.01-30.06 | 1224 |
|  |  | 01.07-31.12 | 1301 |

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий в остальных населенных пунктах осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения, д.Васильевское у части жителей обогрев с помощью котлов, у второй части печное отопление.

## ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ КЛИМОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Климовского сельского поселения.

Характеристика существующих строительных фондов представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4.

| Наименование строительных фондов | Базовые значения площади строительных фондов (2014 год), тыс.м2 |
| --- | --- |
| Здания социального, культурного и бытового назначения* | 8,914 |
| Жилые здания: | 61,5 |
| - частная собственность | н/д |
| - муниципальная собственность | 61,5 |
| - многоквартирные | 44,4 |
| - индивидуальные | 17,1 |
| Производственные здания | н/д |
| *н/д-Данные о площади строительных фондов отсутствуют |

Согласно генеральному плану Климовского сельского поселения прирост площади строительных фондов в Климовском сельском поселение в течение 2014 – 2033 гг. составит 1,3 тыс.м2. Подробная информация по приросту строительных фондов представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.5.

| Наименование | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2014 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м. общей площади квартир | 61,5 | - |
| Объем нового жилищного строительства | тыс.кв.м. общей площади квартир | - | 1,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Структура нового жилищного строительства по этажности | кв.м. общей плошади квартир/% | - | 1,3/100 |
| в том числе: |  |  |  |
| - среднеэтажный | кв.м. общей плошади квартир/% | - | - |
| - малоэтажный индивидуальный | кв.м. общей плошади квартир/% | - | 1,3/100 |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Объемы выработки тепловой энергии (мощности) за 2013 г. представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6.

| № п/п | Наименование единицы территориального деления | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Средняя нагрузка на системы ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. |
| 1 | Котельная д.Климовское. | 1,925 | 0 | 0,073 | 1,998 |

Прогнозные тепловые нагрузки по территориальным зонам Климовского сельского поселения представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7.

| № п/п | Наименование единицы территориального деления | Прогнозная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Прогнозная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Прогнозная средне-недельная нагрузка ГВС, Гкал/ч | Прогнозная суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2028 гг. |
| 1 | Котельная д.Климовское. | 1,925 | 0 | 0,073 | 1,998 |

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

По информации предоставленной администрацией Климовского сельского поселения на территории поселения находятся следующие предприятия - ООО «Октябрьское» и ЗАО «Череповецкий бройлер». ЗАО «Череповецкий бройлер» получает тепловую энергию от котельно-турбинного цеха расположенного на территории птицефабрики. В котельно-турбинном цехе ЗАО «Череповецкий бройлер» установлены котлы ДЕ-25-14 ГМ (4 шт.) общей производительностью 41,2 Гкал/час при подключенной нагрузке 11,53 Гкал/час. Резерв мощности составляет 72%. С 2014 года ЗАО «Череповецкий бройлер» временно не функционирует.

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в Климовское сельское поселение с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу мощности.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения приведен на основании полуэмпирических соотношений, представленных в «Нормах по проектированию тепловых сетей». В целях обеспечения сопоставимости и возможности практического применения указанных зависимостей в современных условиях проведен анализ структуры себестоимости производства и транспортировки тепловой энергии в системах теплоснабжения, функционирующих в настоящее время. По результатам анализа получены эмпирические коэффициенты, позволяющие использовать уточненные зависимости для определения минимальных удельных затрат с учетом фактора времени т.е. ценовых изменений.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения характеризуется следующей полуэмпирической зависимостью:

S=b+(30×108φ)/(R2Π)+(95×R0,86 B0,26 s)/(Π0,62 H0,19 ∆τ0,38 )

где:

R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

Н – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b – эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

В – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч*км2;

∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ – поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

После дифференциации полученного соотношения по параметру R и приравнивания к нулю производной, выводится формула для определения эффективного радиуса теплоснабжения в следующем виде:

Rэ = 563×(φ/s)0,45×(H0,7 /B0,9 )×(∆τ/Π)0,03,

В Табл.12 приведен расчет радиуса эффективного теплоснабжения основного источника тепловой энергии – котельной д. Климовское.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельной

| Параметр | Ед.изм. | 2014 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км2 | 1,57 | 1,57 |
| Количество абонентов в зоне действия источника | Ед. | 70 | 70 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 1,998 | 1,998 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | км | 1,7 | 1,7 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | оС | 95 | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | оС | 70 | 70 |
| Потери давления в тепловой сети | м.вод.ст. | 24,4 | 24,4 |
| Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/ км2 | 44,6 | 44,6 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч*км2 | 1,27 | 1,27 |
| Материальная характеристика | м2 | 1351,3 | 1351,3 |
| Удельная стоимость материальной характеристики тепловых сетей | руб./ м2 | 2849,108 | 2849,108 |
| Поправочный коэффициент |  | 1 | 1 |
| Эффективный радиус | км | 4,945 | 4,945 |

Следует отметить, что в настоящее время официально утвержденная методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения отсутствует. В специализированных научно-технических источниках приводятся различные подходы к расчету радиусов эффективного теплоснабжения и его значения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Климовского сельского поселения 1 котельная, обеспечивающая централизованное теплоснабжение населения, а так же объектов социальной сферы и административных зданий. Котельная оборудована водогрейными котлами, суммарная установленная тепловая мощность составляет 16,6 Гкал/час. Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения Климовского сельского поселения представлена в таблице 1.1.     Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории  Климовского сельского поселения осуществляет ООО «Энергия-1».

Зоны теплоснабжения котельных приведены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Зона теплоснабжения котельной д. Климовское.

В Климовском сельском поселении здания, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, для отопления оборудованы бытовыми котлами различных модификаций и печами на твердом топливе.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территории Климовского сельского поселения отсутствуют индивидуальные котельные.

Поселение газифицировано. Поэтому индивидуальные жилые дома обеспечены теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на газообразном или твердом топливе). Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Изменение существующей схемы теплоснабжения Климовского сельского поселения» в настоящее время не предусматривается, поэтому перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим значениям.

Перспективные балансы тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии Климовского сельского поселения представлены в таблицах 1.8.

|  | Таблица 1.8. |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014-2028гг. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Существующая котельная д.Климовское |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной | В связи со значительным износом котлоагрегатов планируется реконструкция котельной. Перспективные значения показателей балансов тепловой мощности необходимо уточнить при рабочем проектировании. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 16,6 | 16,6 | 21,4 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 16,6 | 16,6 | 21,4 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0373 | 0,0373 | н/д |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 8,3 | 8,3 | н/д |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 8,3 | 8,3 | н/д |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | 34 | 35 | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 1,925 | 1,925 | 5,837 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0,073 | 0,073 | 2,29 |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал | 1959 | 1959 | н/д |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 1,998 | 1,998 | - |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 1,998 | 1,998 | н/д |  |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 14,602 | 14,602 | н/д |  |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч. нагрузки) | Гкал/ч | 6,302 | 6,302 | н/д |  |

## Перспективные балансы теплоносителЕй

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

На котельной д.Климовское установлены котлы ТВГ – 8м (2 шт.), так же присутствует химводоподготовка представленная тремя натрий-катионитовыми фильтрами. Производительность химводоподготовки котельной -  5м3/час. Удаление кислорода производится вакуумным деаэратором. Качество подпиточной воды соответствует всем нормам качества, что позволяет содержать внутренние поверхности труб, котлов и теплосетей при их длительной эксплуатации в хорошем состояние, что подтверждается диагностикой. Расход сетевой воды (теплоносителя) исходя из тепловых нагрузок потребителей и температурного графика 95 – 70 оС составляет 250 т/час. Подпитка тепловой сети находится в пределах нормативной – 0,25% от общего объёма тепловой сети.

## Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской области и Череповецкого муниципального района.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.

По информации предоставленной администрацией Климовского сельского поселения и ООО «Энергия-1» в настоящее время проводится ряд мероприятий по техническому перевооружению источника тепловой энергии. Существующая котельная построена в 1973 году, технические ресурсы оборудования котельной выработаны и морально устарели. Проектом предусматривается реконструкция старой котельной.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

По информации предоставленной администрацией Климовского сельского поселения и ООО «Энергия-1» несмотря на вполне удовлетворительное состояние оборудования котельной и теплосетей, что подтверждается проведенной диагностикой и гидравлическими испытаниями, в связи с большими сроками эксплуатации необходимо планировать постепенную замену оборудования и котельной и теплосетей. Замену теплосетей необходимо производить согласно имеющемуся в ООО «Энергия – 1» расчету по оптимизации диаметров трубопроводов, что позволит обеспечить налаженный гидравлический режим и снизить тепловые потери.

Для выполнения работ по оптимизации,  по расчетам 2009 года, требуется 13 347 799 рублей. Так же необходимо планировать постепенную замену существующих котлов на котлы  меньшей мощности, т.к. мощности котельной загружены на 50%.

По информации предоставленной администрацией Климовского сельского поселения и ООО «Энергия-1» планируются следующие мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии:

- проектирование и согласование проекта 2016-2017 гг

- замена котла №1 2018-2019 гг

- замена котла №2 2020-2021 гг

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Согласно тому №3 генерального плана Климовского сельского поселения на  2012 –2033 г.г. предусматриваются следующие мероприятия:

- Реконструкция существующей котельной в п. Климовское;

1.проектирование и согласование проекта 2016-2017 гг

2.замена котла №1 2018-2019 гг

3.замена котла №2 2020-2021 гг

- Прокладка тепловых сетей к новым объектам строительства с учетом новых технологий;

- Существующие тепловые сети реконструировать с учетом новых технологий;

- Автономное отопление запроектированной общественной  и усадебной  застройки в деревне Частобово;

- Печное отопление новой усадебной застройки в деревнях Гренево и Гаврино.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По данным предоставленным  администрацией Климовского сельского поселения  и теплоснабжающей организацией  - источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с данными предоставленными  администрацией Климовского сельского поселения  и теплоснабжающей организацией переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.

В связи с отсутствием на территории Климовского сельского поселения источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим  не предусмотрены.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

По данным предоставленным  администрацией Климовского сельского поселения  и теплоснабжающей организацией, планируемые к строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. В связи с тем, что котельная д. Климовское является единственным источником тепловой энергии для населения, меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

Загрузка источников тепловой энергии приведена в таблице 1.10.

Таблица 1.10.

| Период | Наименование котельной | Котельная д. Климовское. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2012 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,998 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 88 |
| 2013 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,998 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 88 |
| 2014-2028 гг. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,998 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | н/д |

Примечание: перспективные значения резерва/дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения необходимо уточнить в ходе реализации предусмотренных мероприятий.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.

Котельная д.Климовское в настоящий момент работает по температурному графику – 95/70 ºС. Изменение температурного графика не целесообразно.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

В таблице 1.11 приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельной Климовского сельского поселения.

Таблица 1.11

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| -32 | 95 | 70 |
| -31 | 93,8 | 69,3 |
| -30 | 92,6 | 68,6 |
| -29 | 91,4 | 67,8 |
| -28 | 90,2 | 67,1 |
| -27 | 88,9 | 66,3 |
| -26 | 87,7 | 65,6 |
| -25 | 86,5 | 64,9 |
| -24 | 85,3 | 64,1 |
| -23 | 84,0 | 63,3 |
| -22 | 82,8 | 62,6 |
| -21 | 81,5 | 61,8 |
| -20 | 80,3 | 61,1 |
| -19 | 79,0 | 60,3 |
| -18 | 77,8 | 59,5 |
| -17 | 76,5 | 58,7 |
| -16 | 75,2 | 57,9 |
| -15 | 73,9 | 57,1 |
| -14 | 72,7 | 56,3 |
| -13 | 71,4 | 55,5 |
| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| -12 | 70,1 | 54,7 |
| -11 | 68,8 | 53,9 |
| -10 | 67,5 | 53,0 |
| -9 | 66,1 | 52,2 |
| -8 | 64,8 | 51,4 |
| -7 | 63,5 | 50,5 |
| -6 | 62,1 | 49,6 |
| -5 | 60,8 | 48,8 |
| -4 | 60,0 | 48,4 |
| -3 | 60,0 | 48,6 |
| -2 | 60,0 | 48,8 |
| -1 | 60,0 | 49,1 |
| 0 | 60,0 | 49,3 |
| 1 | 60,0 | 49,5 |
| 2 | 60,0 | 49,8 |
| 3 | 60,0 | 50,0 |
| 4 | 60,0 | 50,3 |
| 5 | 60,0 | 50,5 |
| 6 | 60,0 | 50,7 |
| 7 | 60,0 | 51,0 |
| 8 | 60,0 | 51,2 |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

В таблице 1.12 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии. Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источника теплоснабжения вызвана в первую очередь увеличением перспективного спроса на тепловую энергию потребуется в связи с вводом в эксплуатацию новых потребителей тепловой энергии.

Таблица 1.12

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Климовское | 16,6 | 16,6 |

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В соответствии с данными предоставленными  администрацией Климовского сельского поселения  и теплоснабжающей организацией строительство тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку.

На основании информации выданной администрацией Климовского сельского поселения  теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных жилых домов предусматривается осуществить от индивидуальных источников тепловой энергии.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории Климовского сельского поселения условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Высокая степень износа котельных, технологического оборудования тепловых трасс говорит о необходимости реконструкции тепловых сетей, но в связи с отсутствием необходимого количества финансовых средств данные мероприятия выполняются постепенно. На основании информации предоставленной администрацией Климовского сельского поселения в 2014 году к замене планируются следующие участи тепловой сети: ремонт изоляции теплотрассы от дома №1 до дома №7,замена задвижек,  в 2016 и 2018 годах планируется замена сетей на общую сумму 1 млн.руб.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

На основании информации предоставленной администрацией Климовского сельского поселения с 2015 года  для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения к замене планируются следующие мероприятия:

- реконструкция  котлового оборудования котельной;

- замена тепловых сетей (замена тепловых сетей - 500 тыс.руб 2016 г.; замена тепловых сетей - 500 тыс.руб 2018 г.).

## Перспективные топливные балансы

В таблицах 1.13 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки в течение 2013-2014гг.

Таблица 1.13.

| Наименование | Ед. изм. | Период, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 план |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 1,998 | 1,998 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 16247,6 | 16247,6 |
| - в том числе расход на собственные нужды | Гкал | 325,6 | 325,6 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 14595,83 | 14595,83 |
| - в том числе расход на потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 1329,17 | 1329,17 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 14595,83 | 14595,83 |
| - в том числе потребителям | Гкал | 14595,83 | 14595,83 |
| КПД котельной при работе на угле /дровах | % | - | - |
| Фактический удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | 146,02 | 146,02 |
| Вид основного топлива | - | Природный газ | Природный газ |
| Вид резервного топлива | - | н/д | н/д |
| Вид аварийного топлива | - | н/д | н/д |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 2131,31 | 2131,31 |
| Годовой расход натурального топлива угля/дров | тыс.м3 | 1853,337 | 1853,337 |

## Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

По данным представленным в муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение на территории Климовского  сельского  поселения  на   2014-2016 годы» видно, что администрация Климовского сельского поселения выделяет значительные средства на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Более подробная информация по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов коммунальной сферы представлена в таблицах 1.14 и 1.15.

Таблица 1.14.

## Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

## за счет средств бюджета Климовского сельского поселения

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы бюджета Климовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| всего | 949,292 | 1 184,5 | 1 236,8 |
| ответственный исполнитель Программы | Администрация поселения | Администрация поселения | Администрация поселения |

Таблица 1.15.

## Информация о распределения средств,

## выделяемых  на реализацию  муниципальной программы

## в разрезе распределения средств по подпрограммам  и основным мероприятиям

| Наименование | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Расходы, всего (тыс. руб.) (объемы бюджетных ассигнований указываются без разбивки источников финансирования) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2018 год |
| Муниципальная программа (всего) | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение на территории Климовского сельского поселения на 2014-2016 годы» | 3 199,219 | 1 184,5 | 1 236,8 | - |
| Основные мероприятия Программы | 1. Планово- предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и коммунальной энергетики | 2 549,919 | 300,0 | 300,0 | - |
|  | 2. Комплексное проведение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 450,0 | 684,5 | 736,8 | - |
|  | 3. Внедрение новых энергосберегающих технологий и оборудования на территории поселения | 199,3 | 200,0 | 200,0 | - |
|  | 4. Замена сетей теплоснабжения. | - | - | 500 | 500 |

## Решение об определении единой теплоснабжающей организации

На территории сельского поселения Климовское централизованное теплоснабжение осуществляется одной теплоснабжающей организацией-ООО «Энергия-1».

## Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. В сельском поселении один источник тепловой энергии на нужды централизованного теплоснабжения.

## Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории сельского поселения Климовское бесхозяйственных тепловых сетей не выявлено.

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический  адрес: 160011, г.Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит»____________  Антонов С.А.

Заказчик:

Администрация Климовского сельского поселения

Юридический адрес: 162699, Вологодская обл., Череповецкий р-н, д. Климовское, д. 20.

Глава администрации

Климовского сельского поселения                _______________  Ситников С.И.